2007年“劳动之星”评选活动

第三阶段维修电工试题准备通知单

试题 按图安装和调试如下单相可控调压电路

准备要求：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二极管VD1 | 2CP12 | 只 | 1 |  |
| 2 | 二极管VD2 | 2CP12 | 只 | 1 |  |
| 3 | 二极管VD3 | 2CP12 | 只 | 1 |  |
| 4 | 二极管VD4 | 2CP12 | 只 | 1 |  |
| 5 | 二极管VD5 | 2CZ11D | 只 | 1 |  |
| 6 | 二极管VD6 | 2CZ11D | 只 | 1 |  |
| 7 | 稳压二极管V7 | 2CW64，18～21 V | 只 | 1 |  |
| 8 | 晶闸管VT8 | KP1-4 | 只 | 1 |  |
| 9 | 晶闸管VT9 | KP1-4 | 只 | 1 |  |
| 10 | 单结晶体管V10 | BT33 | 只 | 1 |  |
| 11 | 电阻R1 | 1.2 kΩ、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 12 | 电位器RP | 100 kΩ、1 W | 只 | 1 |  |
| 13 | 电阻R3 | 5.1 kΩ(3.5 kΩ)、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 14 | 电阻R4 | 330 Ω、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 15 | 电阻R5 | 100 Ω、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 16 | 电阻R6 | 4.7 kΩ、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 17 | 电阻R7 | 4.7 kΩ、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 18 | 可调电位器RP | 6.8 kΩ、0.25 W | 只 | 1 |  |
| 19 | 涤纶电容C1 | 0.1 μF/160 V | 只 | 1 |  |
| 20 | 变压器T | 220/50 V | 只 | 1 |  |
| 21 | 熔断器FU1 | 0.2 A | 只 | 1 |  |
| 22 | 熔断器FU2 | 0.2 A | 只 | 1 |  |
| 23 | 灯泡IN | 220 V/60 W | 只 | 1 |  |
| 24 | 单股镀锌铜线(连接元器件用) | AV-0.1 mm2 | 米 | 1 |  |
| 25 | 多股细铜线(连接元器件用) | AVR-0.1 mm2 | 米 | 1 |  |
| 26 | 万能印刷线路板 (或铆钉板) | 2 mm×70 mm×100 mm (或2 mm×150 mm×200 mm) | 块 | 1 |  |
| 27 | 直流稳压电源 | 0～36 V | 只 | 1 |  |
| 28 | 信号发生器 | XD1 | 只 | 1 |  |
| 29 | 示波器 | SB-10型或自定 | 台 | 1 |  |

工具考生自备：平头螺丝刀（100mm、75mm各一把）、十字螺丝刀（100mm、75mm各一把）、克丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、活动板手、剥线钳、电笔、电工刀、万用表、电烙铁、烙铁架、焊料与焊剂及绝缘鞋、工作服等劳动防护用品。

2007年“劳动之星”评选活动

第三阶段维修电工试题

考号：          姓名：             身份证号：

试题  按图安装和调试如下单相可控调压电路

考核要求：

(1) 装接前要先检查元器件的好坏，核对元件数量和规格，如在调试中发现元器件损坏，则按损坏元器件扣分。

(2) 在规定时间内，按图纸的要求进行正确熟练地安装，正确连接仪器与仪表，能正确进行调试。

(3) 正确使用工具和仪表，装接质量要可靠，装接技术要符合工艺要求。

(4) 考核注意事项：

# ① 满分100分，考试时间120分钟。

② 安全文明操作。